dla ORGANIZATORÓW LETNIEGO WYPOCZYNKU 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Opracowanie:

Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych 
                 w KP PSP w Oświęcimiu

Oświęcim, 
czerwiec 2008 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest jednym 
z podstawowych obowiązków organizatorów letniego/zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowanie obiektu przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej daje pewność spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowym budynku (terenie).

Jeżeli więc jesteś organizatorem letniego bądź zimowego wypoczynku, gospodarzem obiektu przeznaczonego na te cele, dyrektorem placówki, 
na której terenie zorganizowany będzie wypoczynek dzieci/młodzieży, powinieneś zgłosić ten fakt do właściwej terenowo Komendy Powiatowej PSP. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych strażacy w karcie kwalifikacyjnej obiektu wydadzą opinię w zakresie spełnienia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Opinia może być pozytywna, negatywna, względnie zawierać uwagi w zakresie wymagań istotnych dla bezpieczeństwa użytkowników.

Na terenie powiatu oświęcimskiego, do rozpatrzenia spraw w zakresie kwalifikacji obiektów właściwą terenowo jednostką jest:

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Oświęcimiu

ul. Więźniów Oświęcimia 10
32 – 600 Oświęcim

tel. 033 843 26 71 – sekretariat

033 843 08 59 – centrala

Dane tele-adresowe pozostałych Komend w województwie małopolskim znaleźć można na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Krakowie www.straz.krakow.pl.

udanego i bezpiecznego wypoczynku                                                                                              życzy Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej

w Oświęcimiu

st. bryg. mgr inż. Tadeusz Spyra

1. Wymagana dokumentacja.

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem półkolonii (innych zorganizowanych form wypoczynku):

- Karta kwalifikacyjna obiektu na dany sezon powinna zostać pozytywnie zaopiniowana przez Państwową Straż Pożarną. Niezależnie od tego opinię w karcie wyrażają również: Oddział Sanepidu na danym terenie, Wójt lub Burmistrz oraz Kurator), przy czym stateczna decyzja zatwierdzająca obiekt należy do Kuratora  (podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

- Aktualne badania występujących w budynku instalacji użytkowych oraz urządzeń przeciwpożarowych – rozwinięcie w dalszej części opracowania.

- W budynkach, w których jest to wymagane (gdy kubatura budynku lub części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3) powinna być opracowana 
i na bieżąco aktualizowana „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” (aktualizacja wymagana co najmniej raz na 2 lata, lub częściej – przy istotnych zmianach 
w sposobie użytkowania obiektu). Instrukcja określa:

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;

- sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja powinna zawierać informację o dodatkowym przeznaczeniu obiektu dla celów organizacji półkolonii, a także szczególne wymagania z tym związane.

## INSTALACJE W BUDYNKU - WYMAGANIA

W budynkach przeznaczonych dla celów organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży spotkać można (najczęściej) następujące instalacje użytkowe i urządzenia przeciwpożarowe:

1. Instalacje użytkowe:

- elektryczna,

- odgromowa,

- wentylacyjna (mechaniczna, grawitacyjna),

- gazowa,

2. Urządzenia przeciwpożarowe:

- urządzeniu służące do usuwania dymu (względnie zapobiegające zadymieniu),

- system sygnalizacji pożaru (sterowany czujkami pożarowymi),

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne 25 lub 52, zawory hydrantowe),

- instalacja oświetlenia awaryjnego (oświetlenie ewakuacyjne).

Częstotliwość badania instalacji użytkowych, gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

| Lp. | Rodzaj instalacji | Badanie (zakres) | Częstotliwość | Kto przeprowadza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | instalacja gazowa | próba szczelności, ocena sprawności technicznej | co najmniej raz w roku | uprawniony „gazownik” |
| 2. | instalacja elektryczna i odgromowa | sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | co najmniej raz na 5 lat | uprawniony elektryk |
| 3. | hydranty wewnętrzne | sprawność techniczna i funkcjonalna (m.in. ciśnienie i wydajność, oznakowanie, dostęp, szczelność węży | co najmniej raz w roku, szczelność węży – raz na 5 lat | konserwator sprzętu przeciwpożarowego |
| 4. | przewody kominowe | ocena stanu technicznego | co najmniej raz w roku | mistrz w rzemiośle kominiarskim |
| 5. | przewody kominowe | drożność przewodów kominowych | co najmniej 2 razy w roku przy spalaniu paliwa gazowego, co najmniej 4 razy w roku przy paliwie stałym | wskazane jest, by wykonał kominiarz |
| 6. | gaśnice | kontrola sprawności technicznej, ciśnienia, rozmieszczenia, oznakowania | co najmniej raz w roku (lub częściej – wg zaleceń producenta) | konserwator sprzętu przeciwpożarowego |
| 7. | urządzenia oddymiające | sprawność techniczna (sterowanie, zasilanie), bieżąca konserwacja | co najmniej raz w roku (lub częściej – wg zaleceń producenta) | serwis techniczny, wskazane jest przeszkolenie przez producenta |
| 8. | instalacje oświetlenia awaryjnego | sprawność techniczna (czas zadziałania, natężenie oświetlenia, czas świecenia lamp), bieżąca konserwacja | co najmniej raz w roku (lub częściej – wg zaleceń producenta) | serwis techniczny, wskazane jest przeszkolenie przez producenta |
| 9. | system sygnalizacji pożaru (SSP) | sprawność techniczna (sterowanie, zasilanie), bieżąca konserwacja | co najmniej raz w roku (lub częściej – wg zaleceń producenta) | serwis techniczny, wskazane jest przeszkolenie przez producenta |

Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest zapewnienie sprawności technicznej 
i funkcjonalnej powyższych urządzeń – zadbanie o terminowe przeglądy techniczne 
i wykonywanie na bieżąco zaleceń ujętych w protokołach pokontrolnych. Funkcjonariusz PSP ocenia sprawność urządzeń m.in. na podstawie analizy protokołów pokontrolnych. Wskazane jest przeprowadzenie próbnego (testowego) uruchomienia instalacji (dotyczy oddymiania, sygnalizacji pożaru) przed rozpoczęciem półkolonii (np. w trakcie kontroli przez strażaków).

Szczegółowe warunki i tryb badania instalacji i urządzeń powinny być określone 
w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu.

W ramach kontroli wymaganej dokumentacji należy sprawdzić, kiedy ostatnio przeprowadzana była próbna ewakuacja stałych użytkowników obiektu – obowiązek ten wynika z rozporządzenia, a spoczywa na właścicielach lub zarządcach obiektów zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami. Próbna ewakuacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 2 lata, jednakże jeżeli uczestnicy półkolonii to osoby nie korzystające na co dzień z obiektu, wymaga się przeprowadzenie próbnej ewakuacji również dla tych użytkowników (osób/dzieci 
z zewnątrz). Ewakuacja prowadzona powinna być zgodnie z warunkami określonymi 
w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Skontroluj również, kiedy przeprowadzona była ostatnia kontrola (legalizacja) gaśnic 
i hydrantów wewnętrznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolę należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku (patrz tabela) lub częściej - gdy wynika to 
z zaleceń producenta danego sprzętu.

Zlokalizuj w obiekcie:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- kurek instalacji gazowej,

- najbliżej położony hydrant zewnętrzny,

- miejsce wywieszenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,

- podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, tłumice,

- miejsca uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych - sterowanie okien/klap dymowych, systemu sygnalizacji pożaru,

- miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Zapoznaj się z przyjętymi w danym obiekcie sposobami rozgłaszania alarmu pożarowego.

Koniecznie zapoznaj się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

2.  Przyczyny powstania pożaru (zagrożenia).

Od lat zwykła ludzka nieostrożność i nieświadomość zagrożenia jest główną przyczyną pożarów lub innych zdarzeń niebezpiecznych dla wypoczywających dzieci. 
Należy zapewnić, by wszystkie czynności związane z użytkowaniem (obsługą) urządzeń elektrycznych i gazowych (zwłaszcza grzewczych), rozpalaniem ognisk, wykonywane były przez osoby dorosłe.

Jako przykłady zachowań wśród dzieci i młodzieży, powodujących zagrożenie można podać:

- zabawy z zapałkami, zapalniczką (palenie papierosów), materiałami pirotechnicznymi,

- rozpalanie ognisk w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,

co często jest wynikiem braku nadzoru ze strony opiekunów.

PAMIĘTAJ !!!

Rozpalanie ognisk 
w miejscu umożliwiającym zapalenie materiałów palnych albo sąsiednich obiektów 
oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych obiektów jest 
zabronione.

- NIE ROZNIECAJ OGNISK DUŻYCH, KTÓRE TRUDNO SZYBKO UGASIĆ.

- WYKORZYSTAJ DO PALENIA OGNISK DREWNO LIŚCIASTE (IGLASTE POWODUJE POWSTAWANIE DUŻEJ ILOŚCI ISKIER),

- PRZYGOTUJ W POBLIŻU SPRZĘT I NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE SZYBKIE UGASZENIE OGNIA (WIADRO Z WODĄ, GAŚNICA, TŁUMICA).

- POZOSTAŁOŚCI PO OGNISKU ZALEJ WODĄ I ZASYP PIASKIEM LUB ZIEMIĄ.

Weź pod uwagę, że w okresach suszy może obowiązywać zakaz wstępu do lasu.

Szczegółowe informacje o stosowaniu otwartego ognia znajdziesz w zakładce "rozpalanie ognisk - stosowanie otwartego ognia" na naszej stronie internetowej.

Potencjalne niebezpieczeństwo wybuchu pożaru wiąże się również z użytkowaniem urządzeń zasilanych gazem płynnym z butli, stąd też poniżej przedstawiono podstawowe wymagania w tym zakresie.

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym 
z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1)	  w lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli,

2)	w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę 
niższą niż 35 °C,

3)	   butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej,

4)	   butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

5)	   między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło (z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami) należy zachować odległość co najmniej 1,5 m,

6)   	butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie,

7)	urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 °C,

8)   	urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć 
z przewodem elastycznym, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

Uwaga !!!

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej 
(gazu ziemnego/miejskiego).

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
W OBIEKTACH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

- rozniecanie ognia bez zezwolenia (na nie wyznaczonym do tego celu terenie) 
i podczas nieobecności osób dorosłych,

- zabawy z zapałkami, zapalniczkami,

- używanie świec, petard, wyrobów pirotechnicznych, stosowania do mycia i prania lub czyszczenia odzieży cieczy łatwopalnych,

- suszenie odzieży i materiałów palnych bezpośrednio na piecach,

- ustawianie elektrycznych i gazowych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożach palnych i w odległościach mniejszych niż 0,5 m od materiałów palnych,

- używanie uszkodzonych urządzeń elektrycznych oraz używanie ich w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych,

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej wykorzystywanych jako drogi ewakuacyjne,

- taka lokalizacja przedmiotów na drogach ewakuacyjnych, która znacząco zmniejsza wymagane przepisami wymiary tych dróg (składowanie materiałów na korytarzach, ograniczenia szerokości wyjść ewakuacyjnych itp.)

- składowanie materiałów palnych na nieużytkowanych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

- rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz 
w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m,

- składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

- stosowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów łatwo zapalnych,

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

  - wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

  - gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

  - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,

  - źródeł wody do celów przeciwpożarowych – najczęściej są to hydranty zewnętrzne,

  - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami

3. Jak zachować się w razie pożaru?

- Każda osoba, która zauważy pożar zobowiązana jest powiadomić pozostałe osoby, 
w szczególności opiekunów, wychowawców, kierownika kolonii, inne osoby dorosłe – obecne w zagrożonym budynku (terenie).

- Opiekunowie odpowiedzialni są stosować się do poleceń kierownika kolonii (względnie innej osoby wcześniej wyznaczonej do podjęcia działań  ratowniczych). Fakt wystąpienia zagrożenia powinien być zgłoszony do straży pożarnej.

Uwaga!!! Jeżeli zagrożenie ma postać niewielkiego ogniska pożaru, które można bez większego ryzyka opanować wykorzystując dostępny sprzęt gaśniczy, wówczas zgodnie z zasadami postępowania w razie pożaru należy ugasić ogień, powiadamiając o tym fakcie kierownictwo kolonii.

- Jeżeli istnieje choćby małe prawdopodobieństwo nieugaszeni pożaru przez opiekunów kolonii należy natychmiast zaalarmować Państwową Straż Pożarną

dzwoń na numer alarmowy 998

lub wykorzystaj numer alarmowy do wszystkich służb   112

(połączenie z każdym numerem alarmowym jest bezpłatne !!!)

- Podaj dyspozytorowi następujące informacje:

- gdzie się pali? - dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro,

- co się pali,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi? (osoby ranne, uwięzione 
w budynku przez ogień),

- swoje imię i nazwisko i nr telefonu z którego dzwonisz.

UWAGA!!!

Nie odkładaj słuchawki zanim nie usłyszysz potwierdzenia że przyjęto Twoje zgłoszenie.

Inne numery alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe - tel.  999

Policja - tel.  997

Akcja ratowniczo-gaśnicza

Równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo -gaśniczej. Do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej kierownictwo akcją obejmuje Kierownik, lub osoba dorosła najbardziej opanowana i energiczna.

Należy:

- przeprowadzić sprawną i bezpieczną ewakuację dzieci i młodzieży 
z zagrożonego obiektu w bezpieczne miejsce zapewniając im przez cały czas opiekę osób dorosłych,

- przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy znajdujących się w obiekcie gaśnic 
i urządzeń przeciwpożarowych.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi,

- nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do pomieszczeń i obiektu objętego ogniem,

- nie gasić wodą oraz gaśnicami pianowymi instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,

- usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, butle z gazem palnym i sprężonym, ciecze łatwopalne.

PO PRZYBYCIU NA MIEJSCE  STRAŻY POŻARNEJ KIEROWNICTWO AKCJI PRZEJMUJE DOWÓDCA STRAŻAKÓW I NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ JEGO POLECENIOM

Dowódca akcji ratowniczej (strażak) ma prawo:

- zarządzić ewakuację ludzi i mienia z zagrożonego terenu,

- zarządzić  przeprowadzenie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,

- wstrzymać komunikację w ruchu lądowym,

- zakazać przebywania osobom postronnym a rejonie akcji,

- żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek

gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli.

Po ugaszeniu pożaru właściciel obiektu odpowiada za zabezpieczenie pogorzeliska.

4. Ewakuacja dzieci i młodzieży z obiektu letniego wypoczynku 
       w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, jeżeli nie jest możliwe opanowanie go w zarodku - należy przeprowadzić ewakuację ludzi 
z zagrożonego rejonu.

Ewakuację z obiektu letniego wypoczynku zarządza i prowadzi do czasu przybycia specjalistycznych służb ratowniczych, straży pożarnej zarządzający kolonią (Kierownik kolonii) lub osoba upoważniona do tego. Zarządzający przebiegiem ewakuacji powinien zachować spokój i opanowanie (wydawać polecenia zwięzłe, zrozumiałe, proste), aby nie doprowadzić do groźnej w skutkach paniki wśród dzieci i młodzieży.

Wychowawcy oraz personel pomocniczy zobowiązany jest bezwzględnie do wzięcia udziału w ewakuacji.

Kolejność ewakuacji uzależniona jest od rodzaju i rozmiaru zagrożenia pożarowego, a także od tego, w którym pomieszczeniu powstał pożar i w którym kierunku się rozprzestrzenia.

Ewakuacja wszystkich osób i mienia powinna odbywać się przez najbliższe wyjście ewakuacyjne nie objęte ogniem, prowadzące do bezpiecznego miejsca, którym jest otwarta przestrzeń lub inne strefa pożarowa – tam gdzie zastosowano wydzielenia przeciwpożarowe.

Po ogłoszeniu alarmu wyznaczone przez kierującego ewakuacją osoby, wychowawcy, personel pomocniczy przystępują natychmiast do ewakuacji dzieci i młodzieży wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi kierując się za znajdującymi się na ścianach znakami ewakuacyjnymi. W czasie ewakuacji nie należy korzystać z windy.

Po sprawdzeniu, że wszyscy opuścili pomieszczenia wychowawcy udają się wraz z dziećmi do miejsca zbiórki, tam należy sprawdzić listę obecności dzieci, by dodatkowo upewnić się  opiekując się, że wszyscy opuścili obiekt. Po opuszczeniu pomieszczeń, kondygnacji 
nie należy zostawiać drzwi otwartych na całą szerokość, należy je zamknąć, gdyż zapobiegnie to rozprzestrzenieniu się pożaru.

PAMIĘTAJ !!!

- W pierwszej kolejności należy ewakuować zagrożone życie ludzkie, osoby ranne, niepełnosprawne, dzieci, osoby ciężko chore, a dopiero później mienie.

- Ewakuację rozpoczynamy od pomieszczeń, kondygnacji, budynków, w których powstał pożar lub, które znajdują się na kierunku rozprzestrzeniania się ognia, 
a następnie pomieszczeń sąsiednich, kondygnacji wyższych i niższych oraz pomieszczeń i kondygnacji, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.

- Osoby o ograniczonej zdolności poruszania się powinny poruszać się na początku strumienia ewakuowanych osób, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.

- Stosuj się do oznakowania ewakuacyjnego w budynku.

- Osoby ranne, z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków, noszy, bądź przenosić na rękach.

- W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie, przy pomocy dostępnych środków informacyjnych (telefon, głos, itp.), powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Osoby odcięte od wyjścia, a znajdujące się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu jak najbardziej odległym od pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków (okno, balkon) ewakuować na zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek ratowniczych 
PSP i innych.

- Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejszą temperaturę i zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. 
Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną 
w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

- Po zakończeniu ewakuacji z budynku (zagrożonego rejonu), opiekunowie danych grup dzieci i młodzieży, zobowiązani są do przeliczenia stanów osobowych i sprawdzenia czy ktoś nie został w zagrożonym rejonie.

- W obiektach letniego wypoczynku powinna obowiązywać zasada, iż wychowawcy, opiekunowie przystępują do ewakuacji dzieci i młodzieży, którymi się opiekują, 
na co dzień.

- W przypadkach uzasadnionych, po dokonaniu oceny sytuacji, zarządzający ewakuacją z budynku może odstąpić od tej zasady i skierować do ewakuacji ludzi z miejsc wymagających natychmiastowej ewakuacji.

- W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy zgłosić ten fakt kierującemu akcją ewakuacyjno-ratowniczą i przeprowadzić ponowne sprawdzenie, przeliczenie ewakuowanych dzieci. Opiekunowie poszczególnych grup dzieci winni znać w każdej chwili stany osobowe grupy, zaś zarządzający ewakuacją stany osobowe z ewakuowanego budynku.

4. Posługiwanie się sprzętem gaśniczym.

Do gaszenia pożaru w budynkach wykorzystać można znajdujący się tam podręczny sprzęt  gaśniczy (gaśnice, hydronetki, koce gaśnicze i inne) oraz hydranty wewnętrzne. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady obsługi sprzętu gaśniczego:

HYDRANT WEWNĘTRZNY

- Otwórz drzwiczki szafki, sprawdź podłączenie węża i prądownicy.

- Rozwiń odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań,

- Skieruj strumień wody na miejsce pożaru.

- Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownicę, druga zaś zawór hydrantowy dawkując ilość wody.

Uwaga !!!

Wodą z hydrantu wewnętrznego nie wolno gasić urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz substancji, które z wodą tworzą gazy palne, np. karbid.

GAŚNICE

Gaśnica proszkowa – po przeniesieniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignię lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądownicy.

Gaśnica wodno-pianowa - po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, wciskamy zbijak, kierujemy strumień piany w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni prądownicy

Gaśnica śniegowa - po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą uruchamiamy zawór i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru. Działanie gaśnicze można w każdej chwili przerwać zamykając zawór.

PAMIĘTAJ !!!

- gaśnice pracują prawidłowo tylko w pozycji pionowej

- nie stosuj gaśnic do gaszenia ludzi,

- trzymaj gaśnice za uchwyty,

- sposób uruchamiania gaśnicy jest zaznaczony na etykiecie,

- kieruj strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekty od strony            zewnętrznej (skrajnej) w kierunku środka,

- przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół,

- używaj środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

KOC GAŚNICZY

- Wyjmij koc z futerału.

- Rozłóż i szczelnie przykryj palący się przedmiot.

W przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i przykryć ją szczelnie kocem.

GRUPY POŻARÓW

| Grupa pożaru | Rodzaj palącego się materiału | Rodzaj środka gaśniczego |
| --- | --- | --- |
| A | Ciała stałe zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli (drewno, papier, itp. materiały) | Woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla |
| B | Ciecze i materiały stałe topiące się (wskutek ciepła) - ciecze palne, topiące się tworzywa sztuczne | Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, |
| C | Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan) | Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla |
| D | Pożary metali | Proszek gaśniczy |
| F | Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych | Proszek gaśniczy, zaleca się wykorzystanie kocy gaśniczych |

Uwaga !!!

Gaśnice oznaczone symbolem literowym (indeksem) E mogą być wykorzystywane do gaszenia pożarów z grup A, B, C – w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Rozmieszczenie i dobór gaśnic w obiekcie powinien odpowiadać występującym zagrożeniom – tj. być dobrany do gaszenia grup pożarów występujących w obiekcie.